Memorial de Cálculo para medidas necessárias de reforma do poliesportivo:

- Área total a ser construída:

3,25 x 7,80 = 25,35 m²

- Área dos pisos:

(7,80 x 3,25) + (4,26 x 30,40) + (8,06 x 6,55) = 207,64 m²

- Volume de concreto armado:

=∑ volume de concreto da folha 3/5,4/5 e 5/5 do projeto estrutural

=3,56+4,07+3,25 = 10,88 m³

- Área de azulejos em paredes:

(1,99 x 2 + 1,20 x 4 + 5,30 x 2 + 5 x 2 + 1,70 x 4) x 2 = 141,70 m²

- Área de limpeza:

(4,51 x 30,40) + (7,52 x 7,05) + (3,25 x 7,80) = 215,47 m²

- Área para colocação do piso modular:

22 x 41,50 = 913 m²

- Área do corpo da quadra para execução de contrapiso

20 x 34,10 = 682 m²

- Área de demolição de piso para rampa e vestiário

(7,33 x 1,92) + (9,04 x 1,20) + (14,40 x 1,20) + 21,35 = 63,55 m²

- Área banheiro

(1,99 x 5,0) x (1,99 x 5,35) = 20,60 m²

- Área de janela a ser acrescentada:

9 x (0,80 x 0,70) = 5,04 m²

- Volume de escavação de valas

Sapatas 1, 2 e 3

3x0,5x0,7x1=1,05 m³

Sapata de 4 até 8

5x0,6x1,00x1,00=3,00m³

Vigas baldrames

((3x0,700)+(2x3,30)+2,00+2,00+4,50)x0,15x0,30 +

(2x7,80)x0,20x0,30  =2,99m³

Forma

Soma da área de forma da folha 4/5 e 5/5 do projeto estrutural

39,58 + 63,11 = 93,69m³

Rufo

4x1,70 + 2x3,10 = 13m

Cobertura

3,10x7,50 = 23,25m

Calha

7,40m

IPUIUNA-MG 28/11/2017

___________________________                 _________________________

ENG.: ROGÉRIO EVANGELISTA JUSTINO                                     PREFEITO MUNICIPAL: JOSÉ DIAS MELO

CREA: 173439/D